### Nasz znak: NZP-          /02/2021	              	    Racibórz, dn.: 17.02.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 1/2021 - pytanie nr 17

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego - znak sprawy: 1/2021

Pakiet nr 1 (poz. 1)

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o głównej konstrukcji wykonanej z profili stalowych o wymiarach 4 x 3 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z zewnętrzną ramą, co nie wpływa na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z siatką metalową w leżu z oczkami o wym. 5 x 10 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 213 cm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 5 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją 80 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 225 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych rur pokrytych chromem, z wypełnieniem z płyty tworzyowej typu HPL?

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac piankowy przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II. Materac składający się z dwóch warstw.  Górna warstwa materaca o wysokości od 9-11cm (9cm w sekcji głowy, 11cm  w sekcji  nóg) : wykonana z pianki o  gęstości 25kg/m3,  posiadający  unikalny 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką ciała, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę,  posiadający specjalne, wzdłużne i symetryczne nacięcia w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa, kości ogonowej i miednicy niwelujące napięcie powierzchniowe pianki. Dolna warstwa materaca o wysokości 4cm: wykonana z pianki o gęstości 28kg/m3 i zwiększonej twardości,  stabilizującej materac oraz zmniejszającej  nacisk podłoża na ciało użytkownika. Wymiary dostosowane do leża. Wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny  zamek w kształcie litery „C”. Z pokrowcem wodoszczelnym, nieprzepuszczalnym dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych , oddychającym?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez autokonturu, gdyż jest to łózko w pełni mechaniczne (hydrauliczne) i taka funkcja w tego typu łózkach nie występuje?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kata segmentu uda w  zakresie 0-85°?

- Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem o  gramaturze 175gm2 +/- 5%

- Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem, którego nie można prasować (poliuretanu się nie prasuje)?

- Czy zamawiający dopuści materac w pokrowcu, trudnopalny, który  przeszedł pozytywnie badania zgodne z normą PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 (test „tlącego się papierosa” i test „zapałki”)?

- Czy zamawiający dopuści materiał o parametrze paroprzepuszczalności - Paroprzepuszczalność 	g/m2/24h 	≥ 300?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH tylko na tkaninę, którym pokryta jest pianka poliuretanowa?

- Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu o  gramaturze 170gm2 ?

- Czy Zamawiający dopuści materac dedykowany pacjentom do 140 kg?

- Czy Zamawiający dopuści materac odporny na dezynfekcję parową 121°?

- Czy Zamawiający dopuści deklaracje zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie.

Pakiet nr 1 (poz. 2)

- Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o głównej konstrukcji wykonanej z profili stalowych o wymiarach 4 x 2,5 cm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowanymi płytami tworzywowymi z polipropylenu?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 215 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami łózka o podziale 80 cm(segment pleców), 20 cm (segment stały), 35 cm (segment uda), 56 cm (segment podudzia)?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości leża w zakresie 380-810 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją 90 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem 16° oraz anty-Trendelenburgiem 16°, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z metalowych kształtowników  pokrytych lakierem proszkowym, z wypełnieniem z płyty tworzyowej typu HPL?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony podwozia? W proponowanym łóżku jest to element zbędny, gdyż cała „elektronika” znajduje się bezpośrednio pod leżem i w podstawie nie znajduj a się części, które należałoby chronić.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z krążkami odbojowymi o średnicy 80 mm, co nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność łóżka?

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac piankowy przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II. Materac składający się z dwóch warstw.  Górna warstwa materaca o wysokości od 9-11cm (9cm w sekcji głowy, 11cm  w sekcji  nóg) : wykonana z pianki o  gęstości 25kg/m3,  posiadający  unikalny 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką ciała, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę,  posiadający specjalne, wzdłużne i symetryczne nacięcia w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa, kości ogonowej i miednicy niwelujące napięcie powierzchniowe pianki. Dolna warstwa materaca o wysokości 4cm: wykonana z pianki o gęstości 28kg/m3 i zwiększonej twardości,  stabilizującej materac oraz zmniejszającej  nacisk podłoża na ciało użytkownika. Wymiary dostosowane do leża. Wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny  zamek w kształcie litery „C”. Z pokrowcem wodoszczelnym, nieprzepuszczalnym dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych , oddychającym?

- Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem o  gramaturze 175gm2 +/- 5%

- Czy zamawiający dopuści materac z pokrowcem, którego nie można prasować (poliuretanu się nie prasuje)?

- Czy zamawiający dopuści materac w pokrowcu, trudnopalny, który  przeszedł pozytywnie badania zgodne z normą PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 (test „tlącego się papierosa” i test „zapałki”)?

- Czy zamawiający dopuści materiał o parametrze paroprzepuszczalności - Paroprzepuszczalność 	g/m2/24h 	≥ 300?

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH tylko na tkaninę, którym pokryta jest pianka poliuretanowa?

- Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu o  gramaturze 170gm2 ?

- Czy Zamawiający dopuści materac dedykowany pacjentom do 140 kg?

- Czy Zamawiający dopuści materac odporny na dezynfekcję parową 121°?

- Czy Zamawiający dopuści deklaracje zgodności bez znaku CE? Względem prawa znak CE nie jest wymagany na dokumentach produktu lecz na samym produkcie. ”,

informuję:

Pakiet nr 1 (poz. 1)

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.8. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.9. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.10. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.11. NIE, zgodnie z SWZ (pytanie do łózka elektrycznego nie do tej pozycji).

Ad.12. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.13. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.14. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.15. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.16. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.17. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.18. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.19. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.20. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.21. NIE, zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 1 (poz. 2)

Ad.1. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.2. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.3. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.4. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.5. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.6. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.7. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.8. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.9. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.10. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.11. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.12. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.13. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.14. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.15. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.16. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.17. Zgodnie z SWZ.

Ad.18. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.19. NIE, zgodnie z SWZ.

Ad.20. TAK, zamawiający dopuszcza.

Ad.21. NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ds. medycznych

Elżbieta Wielgos-Karpińska

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy