### Nasz znak: NZP-          /04/2021	              	    Racibórz, dn.: 19.04.2021 r.

NIP – 639 17 03 765

REGON – 27 62 25 587

KRS 00 00 04 5513

Sad Rejonowy w Gliwicach

Wydział X Gospodarczy

www.szpital-raciborz.org

sekretariat@szpital-raciborz.org

Nasze telefony

nr kierunkowy

32

Szpital

755-37-37

fax

755-50-49

Dyrektor

Naczelny

755-37-37

Dyrektor 
ds. Medycznych

755-37-37

Księgowość

755-50-57

Dział                    Metodyczno-Organizacyjny

755-50-95

Dział Kadr

755-50-55

Dział Gospodarczy

755-50-72

Dział Techniczny

755-50-90

Dział Zamówień Publicznych

755-50-80

Fax. 755-50-79

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, wg formularza cenowego nr 9/2021 - pytanie nr 7

W odpowiedzi na zadane zapytanie w przetargu jw., o treści:

„„,Wsparcie Szpitala Rejonowego w Raciborzu w walce z Covid-19"

Znak sprawy: 9/2021

Zapytanie nr 1: Prosimy zamawiającego o udzielenie odpowiedzi w pakiecie nr   5 - bronchoskop intubacyjny szt. 2.w pytaniach od 1 do 28

Dwóch zestawów Bronchoskopów do intubacji (w skład jednego zestawu wchodzi  25 bronchofiberoskop jednorazowy występujących w trzech rozmiarach Slim, Regular, Large z monitorem  Ambu Aview)

( w obliczu epidemii COVID 19 jest to najlepsze rozwiązanie które nie wymaga sterylizacji)  renomowanej firmy AMBU  o następujących parametrach) :

Endoskop jednorazowego użytku, sterylny ( 30 szt w zestawie ) w zestawie z 1 przenośnym monitorem o rozdzielczości 800 x 480 (przekątna ekranu TFT LCD 8,5”), monitor kompatybilny z trzema rodzajami giętkich endoskopów do wyboru : z kanałem roboczym o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large; z możliwością odsysania poprzez kanał roboczy, nagrywania filmów

Parametry endoskopów - 3 rozmiary do wyboru:

- Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny ( 50 szt.)

- Technologia video (kamera, źródło światła)

- Pole widzenia 85

- Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm)

- Oświetlenie LED

- Długość części roboczej  600 mm

- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej

- Zakres  regulacji: do góry 180°/do dołu  180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)

- Kanał roboczy  o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large

- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy

Parametry monitora Ambu aView – 2 szt:

- Monitor LCD, kolorowy, dotykowy

- Przekątna wyświetlacza  8,5 cali

- Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli

- Czas pracy na akumulatorze min. 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie

- Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora

- Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci.

- Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek).

- Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć.

W okresie panującej epidemii użycie urządzeń jednorazowych ogranicza możliwości zakażenia. ”,

informuję:

NIE, zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Dyrektor

Ryszard Rudnik

# Text boxes

SZPITAL   REJONOWY

w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka

47- 400  Racibórz  ul. Gamowska 3

NIP : 639 – 17 – 03 – 765                         REGON : 276225587

Wykonawcy